## Slide 1: TIPE : Mise en place d’un Data Center
Louis Bernon – PTSI2

## Slide 2: Sommaire
Introduction
  Systèmes existants
  Notre système
Contrôle de la température
  Éléments à refroidir
  Choix de la méthode de refroidissement
  Mesures
  À venir
Conclusion

## Slide 3
Introduction
Systèmes existants
Google
Facebook
Fonction : Traiter des données en quantité

## Slide 4
2. Notre système

## Slide 5
Problématique :
Comment gérer le refroidissement d’un data center ?

## Slide 6: II. Contrôle de la température
Éléments à refroidir
Switch Ethernet
Relais
Raspberry pi (Rpi)

## Slide 7
Méthodes de refroidissement existants :
  2. Choix de la méthode de refroidissement
Watercooling
Ventilation
Inconvénients : -entretien
-encombrement
-coût
-consommation
Inconvénient : -peut être bruyant

## Slide 8
Mesure de la température des cartes grâce à une caméra thermique Fluke lors de leur utilisation sans boîtier.
Utilisation optimale : température ambiante.
0% : 41,2 °C
25% : 51,6 °C
50% : 59,5
75% : 69,4 °C
100% : 77,4°C
3. Mesures

## Slide 9
Utilisation de radiateurs (heatsinks) prévus spécialement pour les Rpis.

## Slide 10
Mêmes mesures sur un RPi avec radiateur

## Slide 11
Utilisation finale des Rpis dans un boîtier.

## Slide 12
Boîte en lego permet de simuler le boîtier final
Avantages : -malléabilité
-solidité

## Slide 13
Mesure de l’évolution de la température dans la boîte fermée sans ventilation.
Utilisation d’un capteur de température DHT11.

## Slide 14
Mesure de la température des Rpis dans différentes dispositions

## Slide 15
Chart: Temperature (°) as a function of %CPU with 3/4 fans (RPi1)
| 0 | 25 | 50 | 75 | 100
P6 | 29.3 | 34.7 | 37.9 | 40.6 | 43.3
P7 | 27.7 | 32.6 | 35.8 | 37.9 | 40.6
P8 | 29.3 | 33.6 | 36.3 | 40.1 | 44.4
P9 | 28.8 | 34.2 | 37.9 | 41.2 | 43.3
P10 | 29.3 | 34.7 | 37.9 | 40.6 | 44.4
P11 | 30.9 | 36.9 | 40.1 | 43.3 | 46.5
P12 | 31.6 | 37.9 | 41.2 | 44.9 | 47.6
Chart: Temperature (°) as a function of %CPU with 3/4 fans (RPi2)
| 0 | 25 | 50 | 75 | 100
P7 | 27.2 | 31.5 | 32.6 | 35.8 | 37.4
P8 | 27.7 | 34.2 | 36.9 | 39.5 | 40.1
P9 | 27.2 | 30.4 | 32.6 | 36.3 | 38.5
P10 | 26.1 | 29.9 | 32 | 34.7 | 37.9
P11 | 29.3 | 33.1 | 35.8 | 39 | 41.2
P12 | 29.9 | 34.2 | 36.9 | 41.2 | 43.3
Chart: Temperature (°) as a function of %CPU with 2 fans (RPi2)
| 0 | 25 | 50 | 75 | 100
P1 | 26.1 | 29.9 | 31.2 | 33.6 | 35.8
P2 | 26.6 | 30.4 | 32.6 | 34.5 | 37.9
P3 | 28.8 | 31.5 | 33.1 | 35.8 | 39
P4 | 26.6 | 29.9 | 32.6 | 35.8 | 39
P5 | 26.1 | 29.3 | 31.5 | 34.7 | 36.9
Chart: Temperature (°) as a function of %CPU with 2 fans (RPi1)
| 0 | 25 | 50 | 75 | 100
P1 | 27.2 | 32.6 | 35.8 | 37.3 | 41.2
P2 | 30.44 | 34.7 | 37.9 | 40.1 | 44.4
P3 | 30.4 | 35.2 | 39.5 | 43.3 | 46
P4 | 28.8 | 34.2 | 37.9 | 41.2 | 44.4
P5 | 28.8 | 33.6 | 36.3 | 40.1 | 41.2

## Slide 16
Meilleures dispositions : -P1 avec 2 ventilateurs
-P7 / P10 avec 3 ventilateurs
Meilleur refroidissement pour P1
2 ventilateurs
 | Conditions des tests | Utilisation finale
Volume boîtier (dm³) | 12,3 | 30
Nombre RPis | 2 | 5

## Slide 17
5. À venir
Tests grandeur nature
Mesure de la consommation des ventilateurs pour différentes tensions d’alimentation
Mesure du bruit dégagé par les Raspberry pis
Assemblage du boîtier

## Slide 18
III. Conclusion
Détermination d’un moyen de refroidir le boîtier ainsi que ses composants
Il faut prendre en compte les autres facteurs (bruit, consommation)
Possible élargissement du data center